Инструкция по применению

1. Назначение.
      Модуль предназначен для сопряжения линии аудиоканала индивидуальных видеодомофонов Commax, Kocom, Quantum, Hyundai, Polyvision и т.д. с многоабонентными домофонами с координатной системой коммутации линий (Цифрал, Элтис, Метаком, Визит, и т.д). 
     Модуль позволяет подключить на один четырех-проводный канал видеодомофона  линию подъездного домофона с камерой и индивидуальную аудио панель с видеокамерой.

Модуль формирует необходимые сигналы - “вызов” для видеомонитора и “открыть замок” для координатного домофона.

2. Схема подключения.

Рисунок 1.  Общая схема подключения модуля согласования.

При подключении модуля  к видеодомофонам с отдельно выведенными контактами кнопки «Door»  (кнопка открытия замка), например как у некоторых моделей Kocom, необходимо один конец вывода кнопки подключить через резистор 150÷200 Ом к питанию +12В, а другой к аудиоканалу. Вывода кнопки должны быть нормально разомкнутыми.

Рисунок 2. Подключение кнопки с отдельными выводами.

В случае если модуль подключается к монитору с несколькими каналами, то его необходимо подключить к каналу с коммутируемым питанием. Обычно это первый канал, камера 1.

3. Порядок работы.

При отсутствии сигнала вызова на видеодомофон от  вызывных панелей  модуль находится в отключенном состоянии.

При поступлении сигнала вызова, от какой либо подключенной панели, происходит соединение линий связи  видеодомофона с вызываемой панелью.

Если вызов идет от индивидуальной аудиопанели, то сигналы вызова на видеомониторе возникают при нажатии посетителем кнопки вызова, и при поднятии переговорной трубки видеомонитор переходит в режим разговора.

Если сигнал вызова поступает от подъездного домофона, то здесь сигнал вызова начинает формировать модуль согласования. Видеомонитор переходит в режим разговора  только, после нажатия кнопки “Door” . Открытие подъездной двери происходит также при нажатии кнопки “Door”  в режиме разговора. Длительность нажатия кнопки должна быть не менее 1,5÷2 секунды.

4. Настройка.

Не смотря на то, что модуль уже настроен  для работы со стандартными  уровнями линейного сигнала координатных домофонов, в нем имеется дополнительно подстроечный резистор для точной настройки уровня линии в режиме разговора и открытия двери. Перемычка, находящаяся на плате модуля устанавливается в положение 2, если общий провод камеры связан с общим проводом подъездного домофона, по умолчанию перемычка стоит в положении 2. Положение перемычки не влияет на работу линии, если общие шины камеры и домофона имеют гальваническую развязку.

5. Установка платы модуля в корпус видеодомофона  Commax

Некоторые модели Commax, например  DPV-4MTN, позволяют установить данный модуль вовнутрь корпуса. Устанавливается плата модуля под короб, на котором расположены плата развертки и кинескоп.

Провода, на мониторе, соединяющие плату управления и клемники «Kamera1»  следует разорвать и переподключить, как показано на рисунке 3: клемники «Kamera1» подключить к клемнику Х2 модуля, а клемник Х1 подключить к проводам идущим к плате управления монитора. К клемнику Х3 подключаются линия координатного домофона и видеосигнал от дополнительной камеры.

Рисунок 3.   Схема  подключения модуля в корпусе видеодомофона Commax.

Техническая поддержка:

Тел.:  8-(8482)-515-500                 e-mail: paduomex@rambler.ru                         website: www.paduomex.ru