КОНТРОЛЛЕР  СЧИТЫВАНИЯ РЕЗИСТИВНЫХ И ТМ КЛЮЧЕЙ

Данный контроллер позволяет считывать ключи резистивные и ТМ  с протоколами Dallas, Metacom, Цифрал.

Применяется в блоках «Цифрал» ССD 2094/.

НАСТОРЙКА КОНТРОЛЛЕРА ПОД РЕЗИСТИВНЫЙ КЛЮЧ

Для настройки ключа необходимо вынуть перемычку П1 и вращать движок подстроечного резистора, вправо-влево, пока не загорится светодиод HL2.

В случае если резистивный ключ имеет малое сопротивление, то настройка может усложниться. Для облегчения настройки можно настроить ключ в следующем порядке:

1. Вынуть перемычку П1.

2. Снять микросхему коммутатора DA1.

3. Осторожно перемкнуть между собой на панельке гнезда 7-8 и настроить ключ.

4. На место вставить перемычку П1 и микросхему.

5. Прописать ключ и программно через функцию выставить время открывания двери.

* Для увеличения диапазона регулировки резистивного ключа, можно вместо перемычки П2 припаять дополнительный резистор ~1 кОм.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ  КОНТРОЛЛЕРА БЕЗ ЭЛЕМЕНТОВ КЛЮЧА УПРАВЛЕНИЯ ЭМЗ

Если плата контроллера имеет исполнение без элементов ключа управления ЭМЗ (электромагнитный замок), то вывод «OPEN» подключается к клемме «OUT» (по старой схеме «LOOK») платы 142 блока CCD2094.  А для управления ЭМЗ, здесь уже дополнительно потребуется применить плату управления ЭМЗ с таймером.

Чаще всего в контроллерах из строя выходит узел управления  ЭМЗ (ключ) из-за переходных процессов в катушке ЭМЗ, поэтому целесообразно использовать отдельно плату управления ЭМЗ, чтобы в будущем, при поломке, не снимать на ремонт весь вызывной блок, а просто поменять платку.